## Slide 1: Instrumentación optoelectrónica
Pedro Antonio Aya Parra
Facultad de ingeniería

## Slide 2
Instrumentación optoelectrónica
El mundo de la optoelectrónica
2
Fotodiodos: sensores de luz semiconductores construidos a partir de una unión P-N activa que genera una corriente o tensión cuando la luz incide sobre la unión. Tienen distintos modos de funcionamiento y se utilizan, entre otros. en equipos médicos e industriales.
Células fotovoltaicas: convierten la energía solar directamente en electricidad. Ampliamente utilizado en sistemas de telecomunicaciones, navegación marítima o electrificación rural.
Fotoresistencias: resistencias controladas por la luz cuya resistencia disminuye con la iluminación. Se utiliza en sensores de luz e interruptores.
LED: diodos semiconductores que emiten luz por electroluminiscencia. Se utilizan mucho como indicadores y fuentes de luz en electrónica.
Circuitos integrados de sensores codificadores: convierten el movimiento rotativo o lineal en señales eléctricas en sistemas de control de movimiento.
Diodos láser: diodos semiconductores que convierten la energía eléctrica en luz láser. Se aplica, entre otras cosas, a en reproductores de CD, dispositivos médicos y telecomunicaciones.
Fibra óptica: transmite información en forma de luz modulada. Utilizado en telecomunicaciones, sensores y las

## Slide 3
Instrumentación optoelectrónica
El mundo de la optoelectrónica
3
Fuente: https://www.wenglor.com/es/Sensores/Sensores-optoelectronicos/c/cxmCID195613
Fuente: https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Tubos-fotomultiplicadores
Fuente:https://www.infoteknico.com/sensores-de-imagen-una-guia-esencial/

## Slide 4
Instrumentación optoelectrónica
Fotodiodos
4
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Se basan en la generación de portadores de carga capaces de alcanzar la banda de conducción mediante la excitación de los electrones por absorción de fotones.

## Slide 5
Instrumentación optoelectrónica
Fotodiodos
5
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

## Slide 6
Instrumentación optoelectrónica
Fotodiodos – Curvas y modelo del fotodiodo
6
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Zonas de funcionamiento
Cortocircuito: la tensión en el dispositivo es nula y la corriente depende de la luz incidente
Tensión inversa: si aplicamos tensión inversa, la corriente será lineal con la luz incidente
Avalancha: fuerte aumento de la ganancia para aumentar sensibilidad (si el dispositivo lo permite)

## Slide 7
Instrumentación optoelectrónica
Fototransistores
7
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Fuente: https://www.pepperl-fuchs.com/spain/es/35568.htm

## Slide 8
Instrumentación optoelectrónica
Circuitos de acondicionamiento
8
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

## Slide 9
Instrumentación optoelectrónica
Tubos fotomultiplicadores TFM
9
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Cuando la luz incide sobre un material conductor es posible que pueda arrancar electrones (efecto fotoeléctrico).
TFM: tubo al vacío que dispone de un fotocátodo que recoge la luz para emitir electrones. El siguiente electrodo está polarizado + respecto al fotocátodo, luego este acelerará los electrones hasta que impacten sobre él y provoquen una emisión secundaria. El proceso se repite con un tercer electrodo y así sucesivamente.

## Slide 10
Instrumentación optoelectrónica
Tubos fotomultiplicadores TFM
10
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Fuente: https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Tubos-fotomultiplicadores

## Slide 11
Instrumentación optoelectrónica
Medidas de variables mediante luz
11
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Una medida común es la velocidad de rotación de ejes, para controlar velocidad y posición en la industria y robótica.

## Slide 12
Instrumentación optoelectrónica
Medidas de variables mediante luz
12
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Otras medidas incluyen: luz, color, turbidez, recuento de partículas, detección de humo etc.

## Slide 13
Instrumentación optoelectrónica
Medidas de variables mediante luz
13
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Otras medidas incluyen: luz, color, turbidez, recuento de partículas, detección de humo etc.

## Slide 14
Instrumentación optoelectrónica
Medidas de variables químicas
14
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Las medidas incluyen: luz, espectrometría, reflectometría, cantidad de gases de interés, Fluorescencia, concentración de sustancias, oxígeno en sangre, etc.
Fuente: https://mesurex.com/utilizacion-de-la-espectrometria-en-la-industria-y-laboratorios/
Espectrofotometría genérica
Espectrofotometría láser
Fuente: https://www.symtek.com/productos-para-el-analisis-de-materiales/espectrometria-laser/

## Slide 15
Instrumentación optoelectrónica
Medidas de variables químicas
15
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Las medidas incluyen: luz, espectrometría, reflectometría, cantidad de gases de interés, concentración de sustancias por fluorescencia, oxígeno en sangre, etc.

## Slide 16
Instrumentación optoelectrónica
Medidas de variables químicas
16
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Las medidas incluyen: luz, espectrometría, reflectometría, cantidad de gases de interés, concentración de sustancias por fluorescencia, oxígeno en sangre, etc.

## Slide 17
Instrumentación optoelectrónica
Medición de la frecuencia de pulso
17
Fuente: R. S. Khandpur, Biomedical instrumentation – Technology and applications, McGraw Hill, 2003
Fuente: https://www.ventusciencia.com/sensor-ritmo-cardiaco-pinza.html

## Slide 18
Instrumentación optoelectrónica
Medición de pulsoximetría
18
Fuente: R. S. Khandpur, Biomedical instrumentation – Technology and applications, McGraw Hill, 2003
Se basa en el concepto de que las mediciones de la saturación arterial de oxígeno se pueden realizar utilizando dos longitudes de onda (siempre que las mediciones se realicen en la parte pulsátil de la forma de onda).

## Slide 19
Instrumentación optoelectrónica
Medición de oximetría
19
Fuente: R. S. Khandpur, Biomedical instrumentation – Technology and applications, McGraw Hill, 2003
Otros métodos