## Slide 1: Fundamentos de señales Instrumentación biomédica
Pedro Antonio Aya Parra
Facultad de Ingeniería

## Slide 2
Equipos de laboratorio
Equipos de laboratorio
2
Polímetro | Multímetro | DVM
Función MIN/MAX
Tensión corriente alterna
Tensión corriente continua
Perilla de selección
Corriente continua
Cable entrada amperios
Función MIN/MAX
Cable entrada común/masa
Cambio de medida en
la misma posición
Iluminación pantalla
Medición milivoltios alterna
Medición Resistencia
Medición continuidad
Tes de diodos
Cable entrada positivo

## Slide 3
Equipos de laboratorio
3
Polímetro | Multímetro | DVM
Equipos de laboratorio

## Slide 4
Equipos de laboratorio
4
Osciloscopio
Equipos de laboratorio
Pantalla (pulgadas)
Botón de guardado
rápido
soporte de laboratorio
para estudiantes
Introducción del osciloscopio
con asistencia HelpEverywhere
Perilla con botón para navegación
de formas de onda y configuración
rápida del osciloscopio
Perillas/botón para selección
instantánea de fuente de disparo
(trigger), centrado vertical y horizontal
y nivel de disparo
Interfaz para conexión de sondas
Puerto para unidad flash USB
[1] Descripción general osciloscopio

## Slide 5
Equipos de laboratorio
5
Osciloscopio
Equipos de laboratorio
Arquitectura de un osciloscopio
Funcionamiento interno de un osciloscopio
[2] Osciloscopio analógico / Digital

## Slide 6
Equipos de laboratorio
6
Osciloscopio
[3] Pablo Alcalde San Miguel, Electrónica, 3ª edición, Editorial paraninfo, 2022.
Equipos de laboratorio

## Slide 7
Fundamentos de señales
Equipos de laboratorio
7
Pantalla LCD
Teclado numérico
Rueda de desplazamiento
Puerto de salida SYNC
Botón de encendido
Teclas de operación
Teclas ARB
Funciones claves
Manija de soporte
Tecla de control de salida
Descripción general generador señales [6]

## Slide 8
Equipos de laboratorio
8
Otros equipos
Equipos de laboratorio
Instrumento de medición electrónica diseñado para capturar, visualizar y analizar señales digitales de múltiples líneas simultáneamente
Instrumento utilizado para medir la velocidad de rotación de un eje, disco o motor
Instrumento de medición electrónica que se utiliza para determinar los valores de inductancia (L), capacitancia (C) y resistencia (R)
Herramienta de prueba electrónica portátil y de mano, diseñada para detectar y mostrar el nivel lógico (alto, bajo o pulsante) en puntos de un circuito digital

## Slide 9
Fundamentos de señales
Fundamentos de señales analógicas y digitales
9
Señales analógicas
Son aquellas que varían de forma continua, como las magnitudes físicas en la naturaleza, cómo la variación del sonido, la luz, temperatura, presión, tiempo, etc. Toman un valor de tiempo instantáneo diferente para cada fracción de tiempo considerado.
[4] https://quecamarareflex.com/criterios-para-elegir-una-interfaz-de-audio/

## Slide 10
Fundamentos de señales
Fundamentos de señales analógicas y digitales
10
Señales digitales
Son más simples que las analógicas, ya que la información se procesa y codifica en dos únicos estados.
[4] https://quecamarareflex.com/criterios-para-elegir-una-interfaz-de-audio/

## Slide 11
Fundamentos de señales
Fundamentos de señales analógicas y digitales
11
Proceso de digitalización de una señal
[1]
[5] https://www.techsound.vn/blogs/news/tim-hieu-ve-dac-amp-va-tac-dung-toi-viec-trai-nghiem-am-nhac-qua-tai-n

## Slide 12
Fundamentos de señales
Fundamentos de señales analógicas y digitales
12
Proceso de digitalización de una señal
[6] Proceso ADC y DAC

## Slide 13
Fuente: www.electromagnetismo.es
Fundamentos de señales
Fundamentos de señales analógicas y digitales
13

## Slide 14
[7] Paul, Sudip; Saikia, Angana; Majhi, Vinayak; Pandey, Vinay Kumar (2022). Introduction to Biomedical Instrumentation and Its Applications. Elsevier Science.
Fundamentos de señales
Origen de las bioseñales
14
Qué es una bioseñal
Son registros espaciales, temporales o espacio-temporales de un evento biológico que pueden medirse y analizarse [7].
Dada la alta variedad de mecanismos y procesos biológicos de los seres vivos, las bioseñales son muy diversas.
Fuente: https://medium.com/@mindpass2050/biosignals-as-dynamic-biometrics-d93c3455e895

## Slide 15
[8] Bioseñales
Fundamentos de señales
Origen de las bioseñales
15
Ejemplos de bioseñales mecánicas

## Slide 16
Fundamentos de señales
Origen de las bioseñales
16
[3]
Triángulo de Einthoven
[9] Feher - Quantitative Human Physiology - Unit 5 Physical and Chemical Foundations of Physiology
[10] Jaakko Malmivuo & Robert Plonsey: Bioelectromagnetism - Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields, web: https://www.kenrico.com/media/bembook/06/06.htm
Ejemplos de bioseñales eléctricas
[2]
Electrofisiología del corazón

## Slide 17
[11] Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation
Fundamentos de señales
Origen de las bioseñales
17
[2]
Ejemplos de bioseñales mecánicas
IRV: Volumen de Reserva Inspiratoria.
VT: Volumen Corriente.
EC: Capacidad espiratoria.
ERV: Volumen espiratorio de reserva.
RV: Volumen residual.
FRC: Capacidad residual funcional.
TLC: Capacidad pulmonar total.
VC: Capacidad Vital.
IC: Capacidad Inspiratoria.
FVC: Capacidad vital forzada.

## Slide 18
[12] AI-Driven Wearable Bioelectronics in Digital Healthcare
Fundamentos de señales
Aplicación de las bioseñales
18
[2]
Ejemplos de bioseñales

## Slide 19
Fundamentos de señales
19
  Uso de señales | Agro | Animal
[13] AI-Driven Wearable Bioelectronics in Digital Healthcare

## Slide 20
Fundamentos de señales
20
[14] Ahmad, L., Mahdi, S.S. (2018). Tool and Technologies in Precision Agriculture. In: Satellite Farming. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03448-1_3
Origen de las bioseñales | Agro | Animal

## Slide 21
Fundamentos de señales
Clasificación de bioseñales
21
[15] Eugenijus Kaniusas,. Biomedical signals sensors I. Series Biological and medical physics, biomedical engineering. 2012. Sringer. Pg 17, 149
Posible clasificación de bioseñales de acuerdo con su existencia, dinámica u origen [5].

## Slide 22
Es la parte de la ingeniería que se ocupa de los dispositivos utilizados para medir, evaluar y tratar sistemas biológicos [1].
Para lograrlo, es necesario comprender:
el fenómeno analizado
la señal de interés
la electrónica y sensores necesarios
y la correcta interpretación de la información obtenida.
La bioinstrumentación ayuda a diferentes profesionales en:
el diagnóstico
tratamiento
seguimiento
e investigación de variables biológicas.
[16] Paul, Sudip; Saikia, Angana; Majhi, Vinayak; Pandey, Vinay Kumar (2022). Introduction to Biomedical Instrumentation and Its Applications. Elsevier Science.
¿Qué es la bioinstrumentación?
22

## Slide 23
[16] Paul, Sudip; Saikia, Angana; Majhi, Vinayak; Pandey, Vinay Kumar (2022). Introduction to Biomedical Instrumentation and Its Applications. Elsevier Science.
Fundamentos de señales
Sistemas de bioinstrumentación
23
[1] Paul, Sudip; Saikia, Angana; Majhi, Vinayak; Pandey, Vinay Kumar (2022-02-22). Introduction to Biomedical Instrumentation and Its Applications. Elsevier Science.
Estas señales, bien sean bioeléctricas, bio-ópticas, biomecánicas, etc., determinan parámetros como rango, frecuencia y tipo de sensor a utilizar para su medición.
Especificaciones de un sensor: sensibilidad, rango, precisión, exactitud, resolución, reproducibilidad, offset, linealidad, histéresis.
Qué necesitamos saber/recordar: Conceptos de carga, voltage, corriente, potencia, energía, resistencia, inductores, capacitores, amplificadores operaciones, filtros y señales.
Bioseñal | Definición | Rango amplitud | Rango frecuencia
Electrocardiograma | Actividad eléctrica cardíaca | 0.5 - 4 mV | 0.01-250 Hz
Electroencefalograma (EEG) | Actividad eléctrica cerebral | 5 – 300 V | DC-150 Hz
Electrogastrograma (EGG) | Actividad eléctrica gástrica | 10 V – 1 mV | DC-10 kHz
Electromiograma (EMG) | Actividad eléctrica muscular | 0.1 – 5 mV | DC-10 kHz
Electroneurograma (ENG) | Actividad eléctrica nerviosa | 0.01 – 3 mV | DC-1 kHz
Electrooculograma (EOG) | Potencial retina-córnea | 50 - 3500 V | DC-50 Hz
Electrorretinograma (ERG) | Actividad eléctrica de la retina | 0 – 900 V | DC-50 Hz

## Slide 24
Fundamentos de señales
24
[17] R. S. Khandpur, Handbook of Biomedical Instrumentation, technology and applications. 2003, McGraw-Hill Publishing.
Diagrama de bloques de un sistema de bioinstrumentación [5]
Signals
Bioelectric
Biomagnetic
Biochemical
Biomechanical
Bioacoustic
Biooptical
…
Adquisición
Acondicionamiento
Visualización/tratamiento
Sistemas de bioinstrumentación

## Slide 25
Fundamentos de señales
Posible clasificación de sensores
25
[18] J. Enderle and J. Bronzino. Introduction to Biomedical Engineering, Third edition, Academic Press. Chp 10.3.
Sensores biomédicos
Medición de biopotenciales
Interface metal/electrodo
Electrodos y microelectrodos
ECG, EMG, EEG, etc.
Mediciones físicas
Medidores de oxígeno, sensores de CO2, electrodos de pH
Medición de temperatura
T. Inductivos, de flujo electromagnético
Transductores de desplazamiento
Sensores de gases sanguíneos
Sensores de micromecanismos
T. Inductivos, de flujo electromagnético
Potenciómetros, galgas
T. Capacitivos
T. Piezoeléctricos
Termistores, termocuplas
Sensores bioanalíticos
FO + Gases sanguíneos, FO + presión, FO + T°, etc
Fibras ópticas
Sensores ópticos

## Slide 26
Fundamentos de señales
Sensores bioinspirados
26
[19] Kim, D., Min, J. and Ko, S.H. (2024), Recent Developments and Future Directions of Wearable Skin Biosignal Sensors.

## Slide 27
Fundamentos de señales
Referencias
[1] https://co.mouser.com/new/tektronix/tektronix-tbs2000b-oscilloscopes/?utm_source=chatgpt.com
[2] https://www7.uc.cl/sw_educ/neurociencias/html/048.html
[3] Pablo Alcalde San Miguel, Electrónica, 3ª edición, Editorial paraninfo, 2022.
[4] https://quecamarareflex.com/criterios-para-elegir-una-interfaz-de-audio/
[5] https://www.techsound.vn/blogs/news/tim-hieu-ve-dac-amp-va-tac-dung-toi-viec-trai-nghiem-am-nhac-qua-tai-n
[6] https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781498749923_A31472380/preview-9781498749923_A31472380.pdf
[7] Paul, Sudip; Saikia, Angana; Majhi, Vinayak; Pandey, Vinay Kumar (2022). Introduction to Biomedical Instrumentation and Its Applications. Elsevier Science.
[8] Huang, G., Chen, X., & Liao, C. (2025). AI-Driven Wearable Bioelectronics in Digital Healthcare. Biosensors, 15(7), 410. https://doi.org/10.3390/bios15070410
[9] Feher - Quantitative Human Physiology - Unit 5 Physical and Chemical Foundations of Physiology
[10] Jaakko Malmivuo & Robert Plonsey: Bioelectromagnetism - Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields, web: https://www.kenrico.com/media/bembook/06/06.htm
[11] Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation
[12] AI-Driven Wearable Bioelectronics in Digital Healthcare
[13] Kershenbaum A, Akçay Ç, Babu-Saheer L, Barnhill A, Best P, Cauzinille J, Clink D, Dassow A, Dufourq E, Growcott J, Markham A, Marti-Domken B, Marxer R, Muir J, Reynolds S, Root-Gutteridge H, Sadhukhan S, Schindler L, Smith BR, Stowell D, Wascher CAF, Dunn JC. Automatic detection for bioacoustic research: a practical guide from and for biologists and computer scientists. Biol Rev Camb Philos Soc. 2025 Apr;100(2):620-646. doi: 10.1111/brv.13155. Epub 2024 Oct 17. PMID: 39417330; PMCID: PMC11885706.
[14] Ahmad, L., Mahdi, S.S. (2018). Tool and Technologies in Precision Agriculture. In: Satellite Farming. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03448-1_3
[15] Eugenijus Kaniusas,. Biomedical signals sensors I. Series Biological and medical physics, biomedical engineering. 2012. Sringer. Pg 17, 149
[16] Paul, Sudip; Saikia, Angana; Majhi, Vinayak; Pandey, Vinay Kumar (2022). Introduction to Biomedical Instrumentation and Its Applications. Elsevier Science.
[17] R. S. Khandpur, Handbook of Biomedical Instrumentation, technology and applications. 2003, McGraw-Hill Publishing
[18] J. Enderle and J. Bronzino. Introduction to Biomedical Engineering, Third edition, Academic Press. Chp 10.3
[19] Kim, D., Min, J. and Ko, S.H. (2024), Recent Developments and Future Directions of Wearable Skin Biosignal Sensors. Adv. Sensor Res., 3: 2300118. https://doi.org/10.1002/adsr.202300118