## Slide 1: Fundamentos de señales DC/AC Instrumentación biomédica
Pedro Antonio Aya Parra
Facultad de Ingeniería

## Slide 2
Fundamentos señal DC/AC
Índice de Contenido
2
Introducción y fundamentos de circuitos electrónicos
Conceptos de electrónica
Características de la corriente y voltaje
Tipos de señales
Comportamiento de una señal (DC/AC)
Características de medición

## Slide 3
Fundamentos señal DC/AC
Potencial Eléctrico
3
Es la energía eléctrica que adquiere una carga al ubicarse en un punto en el espacio dividía por el valor de la carga.
Unidades (V)

## Slide 4
Fundamentos señal DC/AC
Circuitos Eléctricos
4
Hace referencia a una palabra que conjuga varios componentes interrelacionados entre si, en un camino o un sentido. Conjunto de componentes conectados entre si con alimentación o sin ella.

## Slide 5
Fundamentos señal DC/AC
Componentes Electrónicos
5
Componentes
Generadores
Receptores
Conductores
Control

## Slide 6
Fundamentos señal DC/AC
Voltaje, Corriente y Resistencia
6
El voltaje/tensión es una magnitud física, con la cual podemos cuantificar o “medir” la diferencia de potencial eléctrico o la tensión eléctrica entre dos puntos
La resistencia “eléctrica” es la oposición que tienen los electrones al moverse a través de un conductor
La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material

## Slide 7
Fundamentos señal DC/AC
Unidades de Medida
7

## Slide 8
Fundamentos señal DC/AC
Configuración Serie
8

## Slide 9
Fundamentos señal DC/AC
Configuración Paralelo
9

## Slide 10
Fundamentos señal DC/AC
Configuración Serie / Paralelo
10

## Slide 11
Fundamentos señal DC/AC
Tipos de señales
11
Señal Analógica
Señal Digital

## Slide 12
Fundamentos señal DC/AC
Señale DC/AC
12

## Slide 13
Fundamentos señal DC/AC
Característica de la señal AC
13
Ecuación general de la señal senoidal
Donde:
𝑣(𝑡): valor instantáneo de la señal en el tiempo 𝑡
A: amplitud máxima (valor pico)
ω: frecuencia angular (rad/s)
𝜙: ángulo de fase (rad)
𝑡: tiempo (s)
Frecuencia angular (ω)
Donde f es la frecuencia en Hertz (Hz)
Unidad: radianes por segundo (rad/s)
Frecuencia (f)
Número de ciclos por segundo
Unidad: Hertz (Hz)
Período (T)
Tiempo que tarda en completarse un ciclo de la señal
Unidad: segundos (s)

## Slide 14
Fundamentos señal DC/AC
Característica de la señal AC
14
Amplitud (A)
Es el valor máximo (positivo o negativo) que alcanza la señal.
Unidad depende del tipo de señal (volts, amperios, etc.)
Valor promedio
En un ciclo completo de una onda pura:
En media onda:
Valor eficaz (RMS)
Este valor es muy importante porque corresponde al valor equivalente en DC que entrega la misma potencia
Fase (ϕ)
La fase representa un desplazamiento horizontal respecto al origen.
Puede indicar adelanto o atraso de la señal:
Si ϕ > 0: señal adelantada
Si ϕ < 0: señal atrasada

## Slide 15
Fundamentos señal DC/AC
Diagramas Fasoriales
15
A medida que el vector (color rojizo) gira en sentido contrario a las agujas del reloj, su punta denotada por el punto A, girará una revolución completa de 360° o 2pi que representa un ciclo completo
La diferencia entre los dos fasores que representan las dos cantidades sinusoidales es el ángulo Φ y el diagrama fasorial resultante será:

## Slide 16
Fundamentos señal DC/AC
Relación entre voltaje y corriente
16
En una resistencia (R), el voltaje y la corriente están en fase
En un inductor (L), la corriente se atrasa 90° con respecto al voltaje
En un condensador (C), la corriente se adelanta 90° con respecto al voltaje

## Slide 17
Fundamentos señal DC/AC
Componente R
17

## Slide 18
Fundamentos señal DC/AC
Componente C
18

## Slide 19
Fundamentos señal DC/AC
Componente L
19
Permeabilidad del material del núcleo (µ)
Número de vueltas del alambre
Longitud del núcleo
Área de la sección transversal del núcleo
L: inductancia en Henrios (H)
N: número de vueltas del alambre
µ: Permeabilidad del material del núcleo (H por metro)
S: Área de la sección transversal del núcleo (m2)
l: longitud del núcleo en metros (m)

## Slide 20
Fundamentos señal DC/AC
Elementos funcionales de un sistema
20

## Slide 21
Fundamentos señal DC/AC
Sensor/Transductor
21
Transductor: Es un dispositivo que convierte una señal física en otra diferente y más fácil de entender para el sistema. Su función es traducir una señal no interpretable en una variable interpretable para el sistema.
Captador: Es un tipo de transductor que está incorporado en un lazo de control realimentado. Su función es capturar información en el sistema y realimentarla.

## Slide 22
Fundamentos señal DC/AC
Características estáticas de los instrumentos
22
Exactitud (accuracy)
Se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido. En términos estadísticos, la exactitud está relacionada con el sesgo de una estimación. Cuanto menor es el sesgo más exacto es una estimación. Cuando se expresa la exactitud de un resultado, se expresa mediante el error absoluto que es la diferencia entre el valor experimental y el valor verdadero.

## Slide 23
Fundamentos señal DC/AC
Características estáticas de los instrumentos
23
Sensibilidad (sensitivity)
Tiene dos significados:
• Variación de la salida por variación unitaria de la entrada
• Mínimo cambio en la entrada capaz de originar un cambio en la salida de características deseadas. Menor cambio en la entrada para el cual el instrumento comienza a responder.
La sensibilidad es la capacidad de un sensor o instrumento para detectar pequeños cambios en la magnitud que se está midiendo.
Donde:
Δ Salida: Variación de la señal de salida (por ejemplo, voltios).
Δ Entrada: Variación de la magnitud que se mide (por ejemplo, presión, temperatura, sonido etc.).

## Slide 24
Fundamentos señal DC/AC
Características estáticas de los instrumentos
24
Zona Muerta (dead band)
Es el rango de valores de la entrada dentro del cual el instrumento no responde. La zona muerta es el intervalo de valores de entrada donde no se produce ninguna respuesta del sistema o del sensor. Es decir, aunque la variable de entrada cambie, el sensor o dispositivo no registra ni muestra ningún cambio en la salida.
La zona muerta no siempre tiene una "fórmula universal" porque se mide experimentalmente. Pero se puede expresar así:
Donde:
E₁: Valor de entrada mínimo donde empieza la respuesta del sensor.
E₂: Valor de entrada donde realmente el sensor comienza a reaccionar.
Básicamente:
Zona Muerta = Rango de entrada sin respuesta.

## Slide 25
Fundamentos señal DC/AC
Características estáticas de los instrumentos
25
Histéresis
Es la máxima diferencia que se observa en los valores de
salida de un instrumento para una misma entrada cuando esta recorre la escala en los dos sentidos, ascendente y descendente.
La histéresis es el diferente comportamiento de un sensor cuando la variable medida aumenta y cuando disminuye.
Repetibilidad
La repetibilidad es la capacidad de un sensor o sistema para producir resultados iguales o muy similares cuando se repite la medición bajo las mismas condiciones.
A veces se expresa como porcentaje del rango de medición:

## Slide 26
Fundamentos señal DC/AC
Incertidumbre de una medida
26
Incertidumbre
La incertidumbre de una medida se refiere a la duda o dispersión de los valores que podrían atribuirse razonablemente a una medición.
La incertidumbre es una medida que refleja el grado de duda o variabilidad asociado al resultado de una medición. En otras palabras, la incertidumbre nos indica cuánto podría variar o desviarse un valor medido respecto al valor real, debido a limitaciones del instrumento, el método de medición o factores externos.
Incertidumbre absoluta: Expresada en las mismas unidades que la magnitud medida (por ejemplo: ±2 mmHg).
Incertidumbre relativa: Es la incertidumbre absoluta dividida por el valor medido, expresada en porcentaje.
Donde:
U: Incertidumbre absoluta.
Δ: Error máximo permitido por el instrumento o variación observada.
Donde:
Ur: Incertidumbre relativa (%)
U: Incertidumbre absoluta.
Valor medido: Valor de la medición.

## Slide 27
Fundamentos señal DC/AC
Gracias por su atención
27