## Slide 1: Filtros pasivos
Pedro Antonio Aya Parra
Facultad de ingeniería

## Slide 2
Decibeles
2
Filtros pasivos
Los decibelios se utilizan para hallar la diferencia entre dos o más magnitudes, como es el caso de voltajes, corrientes, potencias.
0dB
Misma magnitud o voltaje
0dB
-6 dB
0dB
+ 6 dB
Dos señales
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 3
Decibeles
3
Filtros pasivos
Ejemplo de varias etapas de amplificación
Escala normal
Escala en decibelios
x2 /2 x10 /10
+6 -6 +20 -20
Av=50
Av=40
Av=25
34 dB
28 dB
32 dB
La ganancia de voltaje total es de 50 x 40 x 25 = 50.000
En decibelios se puede contemplar como 34 + 32 + 28 = 94 dB
X
/
+
_
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 4
Lessons In Electric Circuits, Volume II – AC By Tony R. Kuphaldt Sixth Edition, last update July 25, 2007
Decibeles
4
Filtros pasivos
Los decibelios se interpretan como una escala logarítmica
Escala normal
Escala en decibelios
x2 /2 x10 /10
+6 -6 +20 -20
1v 10v 20v x 10 = 200v x 100 = 20.000v
0dB 20dB + 6 = 26dB + 20 = 46dB + 20 + 20 = 86dB
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 5
Lessons In Electric Circuits, Volume II – AC By Tony R. Kuphaldt Sixth Edition, last update July 25, 2007
Decibeles
5
Filtros pasivos
Trucos para trabajar en decibelios
/ I/
Por ejemplo, 34 dB en voltaje sería:
34/20 = 1,7
dB = 20 x log(v) / dB = 20 x log(I) / dB = 10 x log(P)
Por ejemplo, pasar de voltaje a dB:
10 50,12 = 1,70
1,70 x 20
Problema…A cierta frecuencia, el voltaje de salida de un filtro es de 5 V y el de entrada de 10 V. Exprese la relación de voltaje en decibeles.
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 6
Fuente: Boylestad R., Introducción al análisis de circuitos, 12a edición, 2011, Pearson.
Impedancias en R, L y C
Reactancia inductiva
Reactancia capacitiva
6
Filtros pasivos
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 7
Circuitos RLC (serie)
Fuente: Floyd, Thomas. Principios de circuitos eléctricos, 8a edición, 2007, Pearson Education.
Como XL y XC tienen efectos opuestos en el ángulo de fase del circuito, la reactancia total es menor que cualquier reactancia individual
La XC varía inversamente con la frecuencia, y la XL varía directamente con la frecuencia
Al inicio (f baja, XC alta, XL baja) el circuito es predominantemente capacitivo, luego (aumenta f) XC disminuye y XL aumenta hasta que son iguales (XC = XL) y las dos reactancias se eliminan (circuito puramente resistivo). Esta condición se denomina resonancia en serie.
Para un circuito RLC en serie dado, la resonancia ocurre solo en una frecuencia específica, ejemplo:
7
Filtros pasivos
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 8
Respuesta en frecuencia de circuitos de CA en serie
Fuente: Boylestad R., Introducción al análisis de circuitos, 12a edición, 2011, Pearson.
*También existe la respuesta en frecuencia de circuitos de CA en paralelo. Para profundizar, consultar Capítulo 10.7 de Boylestad R., Introducción al análisis de circuitos, 12a edición, 2011, Pearson.
8
Filtros pasivos
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 9
Respuesta en frecuencia de circuitos de CA en serie
Fuente: Boylestad R., Introducción al análisis de circuitos, 12a edición, 2011, Pearson.
Circuito RC de CA en serie
9
Filtros pasivos
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 10
Filtros
Fuente: Boylestad R., Introducción al análisis de circuitos, 12a edición, 2011, Pearson.
Cualquier combinación de elementos pasivos (R, L y C) y/o activos (transistores o amplificadores operacionales) diseñada para seleccionar o rechazar una banda de frecuencias se llama filtro.
Filtro pasivo: combinación serie o paralelo de R, L y C
Filtro activo: aquellos constituidos por transistores o amplificadores operacionales
10
Filtros pasivos
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 11
Filtro RC pasabajas
Fuente: Floyd, Thomas. Principios de circuitos eléctricos, 8a edición, 2007, Pearson Education.
https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_1.html
Deja pasar señales de bajas frecuencias desde la entrada hasta la salida mientras rechaza las frecuencias altas
El intervalo de frecuencias pasadas por un filtro dentro de límites especificados se llama banda de paso del filtro
La frecuencia crítica (fc) es la frecuencia a la cual el voltaje de salida del filtro es un 70.7% del voltaje máximo. La fc del filtro se conoce también como frecuencia de corte, frecuencia de ruptura, o frecuencia de -3 dB porque el voltaje de salida se encuentra a 3 dB por debajo de su valor máximo en esta frecuencia.
Si el circuito es RL,
Curva de Bode
11
Filtros pasivos
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 12
Fuente: Floyd, Thomas. Principios de circuitos eléctricos, 8a edición, 2007, Pearson Education.
https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_1.html
Deja pasar señales de alta frecuencias desde la entrada hasta la salida mientras rechaza las frecuencias bajas
La frecuencia considerada como el extremo inferior de la banda de paso se llama frecuencia crítica (fc).
Cuando la frecuencia de entrada alcanza su valor crítico, XC = R y el voltaje de salida es de 0.707Vent. Cuando la frecuencia de entrada aumenta por encima de fc, XC disminuye y, por consiguiente, el voltaje de salida aumenta y tiende a un valor igual a Vent
Filtro RC pasaaltas
Curva de Bode
12
Filtros pasivos
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 13
Filtro pasabanda
Fuente: 1. Floyd, Thomas. Principios de circuitos eléctricos, 8a edición, 2007, Pearson Education.
2. Fuente: Boylestad R., Introducción al análisis de circuitos, 12a edición, 2011, Pearson.
https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_1.html
Deja pasar cierta banda de frecuencias y atenúa o rechaza todas las frecuencias por debajo y por encima de la banda de paso
El ancho de banda (AB) de un filtro pasa banda es el intervalo de frecuencias dentro del cual la corriente, y por tanto el voltaje de salida, es igual o mayor que el 70.7% de su valor en la frecuencia de resonancia.
[1]
[2]
Para el circuito mostrado en la figura, determine las frecuencias críticas pasabajas y pasaaltas.
13
Filtros pasivos
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 14
Filtro rechazabanda o de banda suprimida
Fuente: Floyd, Thomas. Principios de circuitos eléctricos, 8a edición, 2007, Pearson Education.
https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_1.html
Deja pasar todas las frecuencias excepto aquellas que quedan dentro de cierta banda de rechazo
Se utiliza un filtro pasabajas y un filtro pasaaltas para formar un filtro rechazabanda
Pueden existir filtros rechazabanda en serie o paralelo
¿Cuál es la magnitud del voltaje de salida y el ancho de banda?
En el caso serie, en la frecuencia resonante, la impedancia es mínima y, por consiguiente, el voltaje de salida es mínimo. ​
14
Filtros pasivos
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 15
Aplicación
Redes de cruce o filtro separador de frecuencias
Fuente: Boylestad R., Introducción al análisis de circuitos, 12a edición, 2011, Pearson.
YAMAHA NS-6490
15
Filtros pasivos
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo