## Slide 1: Filtros activos
Pedro Antonio Aya Parra
Facultad de ingeniería

## Slide 2
Amplificadores operacionales
2
Filtros activos
Dispositivo electrónico de alta ganancia que se utiliza para amplificar la diferencia de voltaje entre dos señales de entrada.
Amplificador
(factor de Amplif)
Señal de entrada
Señal de entrada
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 3
Categorías de AO
3
Filtros activos
Amplificadores Operacionales de Propósito General
Clásicos, ampliamente usados en muchos circuitos básicos
Uso: Amplificación de señal, filtrado básico
Ejemplos: LM741, LM358
Amplificadores Operacionales de Precisión
Precisión, bajo voltaje de offset y bajo ruido
Uso: Audio, instrumentación, circuitos de alta precisión
Ejemplos: LT6018, OPA2134
Amplificadores Operacionales de Bajo Consumo
Consumo de energía ultra bajo, alta impedancia de entrada
Uso: Dispositivos alimentados por batería, aplicaciones de bajo consumo energético
Ejemplos: MAX40108, MCP602
Amplificadores Operacionales de Alta Velocidad
Alta velocidad, ancho de banda amplio, baja distorsión
Uso: Procesamiento de señales, circuitos analógicos de alta velocidad, amplificadores de video
Ejemplos: OPA847, AD8000
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 4
Configuraciones básicas
4
Filtros activos
La configuraciones están basadas en los tipos de operaciones que se pueden realizar.
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 5
Especificaciones técnicas
5
Filtros activos
Características | Definición
Slew Rate | Velocidad máxima de cambio de voltaje de salida (V/μs)
Gain Bandwidth (GBW) | Límite de frecuencia para la amplificación (a ganancia unitaria)
CMRR | Precisión para rechazar señales comunes
PSRR | Estabilidad frente a variaciones en la fuente de alimentación
Input Impedance | Cuánta resistencia ofrece a la corriente en la entrada
Output Impedance | Resistencia observada en la salida
Supply Voltage Range | Rango de voltaje permitido para la fuente de alimentación
Open-Loop Gain | Ganancia sin retroalimentación, usualmente muy alta
Input Offset Voltage | Pequeño voltaje necesario para que la salida sea cero
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 6
Respuesta de los filtros
6
Filtros activos
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 7
Filtros pasa bajas
7
Filtros activos
Permite seleccionar, atenuar o amplificar ciertas bandas de frecuencias utilizando componentes activos (como amplificadores operacionales, transistores o amplificadores integrados) junto con componentes pasivos (resistencias, condensadores e inductores).
Filtro pasa bajos
Amplificador no inversor
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 8
Pasa bajas con amplificación
8
Filtros activos
La ventaja de esta configuración es que la alta impedancia de entrada del amplificador operacional evita una carga excesiva en la salida del filtro, mientras que su baja impedancia de salida evita que el punto de corte del filtro se vea afectado por cambios en la impedancia de la carga.
Amplificación
Filtro pasa
bajos
Bajas frecuencia
Alta frecuencia
Donde:
AF = ganancia de banda de paso del filtro, (1 + R2/R1)
ƒ = frecuencia de la señal de entrada en hercios (Hz)
ƒc = frecuencia de corte en hercios (Hz)
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 9
Ganancia
9
Filtros activos
Por lo tanto, el funcionamiento de un filtro activo paso bajo se puede verificar a partir de la ecuación de ganancia de frecuencia anterior:
1. A frecuencias muy bajas, ƒ < ƒc
2. A la frecuencia de corte, ƒ = ƒc
3. A frecuencias muy altas, ƒ > ƒc
En otras palabras, la ganancia disminuye 20 dB (igual a 20log(10)) cada vez que la frecuencia se incrementa en 10.
Av
-3 dB
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 10
Ejemplo
10
Filtros activos
Diseñe un circuito de filtro paso bajo activo no inversor con una ganancia de diez a bajas frecuencias, una frecuencia de corte o de esquina de 159 Hz en altas frecuencias y una impedancia de entrada de 10 kΩ
R2
Supongamos que la resistencia R1 tiene un valor de 1 kΩ
R2 x R1
Por lo tanto, para una ganancia de voltaje de 10, R1 = 1 kΩ y R2 = x kΩ.
Al convertir esta ganancia de voltaje a un valor equivalente en decibelios (dB), obtenemos:
Ganancia en dB xx
La frecuencia de corte (ƒc) es de 159 Hz con una impedancia de entrada de 10 kΩ. Esta frecuencia de corte se puede obtener mediante la fórmula:
Fc
C
C
Circuito electrónico
Diagrama bode
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 11
Filtro pasa alto
11
Filtros activos
El funcionamiento básico de un filtro paso alto activo (HPF) es el mismo que el de su circuito equivalente de filtro paso alto pasivo RC, excepto que, en este caso, el circuito incluye un amplificador operacional que proporciona amplificación y control de ganancia
Filtro pasa altos
Amplificador no inversor
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 12
Filtro pasa altas con amplificación
12
Filtros activos
La respuesta en frecuencia del circuito es la misma que la del filtro pasivo, excepto que la amplitud de la señal aumenta con la ganancia del amplificador
Filtro pasa
altos
alta frecuencia
Amplificación
baja frecuencia
2
Donde:
AF = Ganancia de la banda de paso del filtro, (1 + R2/R1)
ƒ = Frecuencia de la señal de entrada en hercios (Hz)
ƒc = Frecuencia de corte en hercios (Hz)
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 13
Ganancia
13
Filtros activos
Por lo tanto, el funcionamiento de un filtro activo paso altas se puede verificar a partir de la ecuación de ganancia de frecuencia anterior:
A frecuencias muy bajas, ƒ < ƒc
A la frecuencia de corte, ƒ = ƒc
A frecuencias muy altas, ƒ > ƒc
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 14
Ganancia de voltaje en (dB)
14
Filtros activos
En ƒC, la ganancia es de 0,707*AF, y después de ƒC, todas las frecuencias son de banda de paso, por lo que el filtro tiene una ganancia AF constante, siendo la frecuencia más alta determinada por el ancho de banda de bucle cerrado del amplificador operacional.
Av
-3 dB
Fc
Para un filtro de primer orden, la curva de respuesta en frecuencia del filtro aumenta en 20 dB/década o 6 dB/octava hasta el punto de corte determinado, que siempre está -3 dB por debajo del valor máximo de ganancia
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 15
Ejemplo
15
Filtros activos
Un filtro paso alto activo de primer orden tiene una ganancia de banda de paso de dos (2 veces) y una frecuencia de corte de 1 kHz. Si el condensador de entrada tiene un valor de 10 nF, calcule el valor de la resistencia que determina la frecuencia de corte (R3) y las resistencias de ganancia en la red de retroalimentación (R1/R2). Además, grafique la respuesta en frecuencia esperada del filtro.
Fc
R3
R3
Por lo tanto, la ganancia de banda de paso del filtro, AF, se expresa como: 2.
2
Por lo tanto, la resistencia R1 debe ser igual a la resistencia R2, ya que la ganancia de banda de paso, AF = 2. Por lo tanto, podemos seleccionar un valor adecuado para las dos resistencias, por ejemplo, 10 kΩ cada una para ambas resistencias de retroalimentación.
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 16
Ejemplo
16
Filtros activos
Los datos para el diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia se pueden obtener sustituyendo los valores obtenidos anteriormente en un rango de frecuencia de 100 Hz a 100 kHz en la ecuación de la ganancia de tensión:
Tabla de datos
Frecuencia (Hz) | Ganancia de voltaje (Vout/Vin) | Ganancia (dB) 20log(Vout/Vin)
100 |  | 
200 |  | 
500 |  | 
800 |  | 
1000 |  | 
3000 |  | 
10000 |  | 
50000 |  | 
100000 |  | 
Fc
2
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 17
Resultados
17
Filtros activos
Frecuencia (Hz) | Ganancia de voltaje (Vout/Vin) | Ganancia (dB) 20log(Vout/Vin)
100 | 0.20 | -14.02
200 | 0.39 | -8.13
500 | 0.89 | -0.97
800 | 1.25 | 1.93
1000 | 1.41 | 3.01
3000 | 1.90 | 5.56
10000 | 1.99 | 5.98
50000 | 2.00 | 6.02
100000 | 2.00 | 6.02
Tabla de resultados
Diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo

## Slide 18
Gracias por su atención
18
Filtros pasivos
Notes: https://www.educaplus.org/game/resistencias-en-paralelo