## Slide 1: Instrumentación para temperatura
Pedro Antonio Aya Parra
Facultad de ingeniería

## Slide 2
Instrumentación temperatura
Energía cinética
2
Todos los materiales están compuestos de partículas. Estas partículas son átomos o moléculas que están en movimiento constante, este movimiento constante es simplemente energía cinética, esta forma, cuanta más agitación haya en las partículas, más energía cinética habrá.

## Slide 3
Instrumentación temperatura
Temperatura
3
Magnitud física que expresa el grado de frio o calor de los cuerpos o del ambiente y cuya unidad en el sistema internacional es el Kelvin (K). Aunque existen otras unidades de medida como centígrados (C) o Fahrenheit (F).
C
K = C + 273
F = 1.8 (C) + 32
K
C = K - 273
F
C = F – 32/1.8

## Slide 4
Instrumentación temperatura
Medidas a dos y cuatro hilos
4
2W, 2-wire
4W, 4-wire
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

## Slide 5
Instrumentación temperatura
Puente de Wheatstone
5
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
La técnica de los 4 hilos reduce el efecto de los cables, sin embargo, en los sensores resistivos la variable produce un efecto limitado en la resistencia.
La mejor solución es usar puentes de medida (measurement bridges), circuitos en equilibrio y sensibles a pequeños cambios. El más común es el puente de Wheatstone, y se puede configurar como puente de compensación y de deflexión.
En el de compensación, se mueve R hasta conseguir compensación, y el galvanómetro detecta cuando hay desequilibrio.

## Slide 6
Instrumentación temperatura
Puente de Wheatstone
6
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
En el de deflexión, R es fija y se emplea voltímetro para cuantifique el desequilibrio. La diferencia entre R y Rx causa la tensión VAB. La tensión de salida crece con R y se anula cuando está en equilibrio.
Aplicación con varios tipos de sensores

## Slide 7
Instrumentación temperatura
Puente de Wheatstone
7
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Aplicación con varios tipos de sensores

## Slide 8
Instrumentación temperatura
Resistencias metálicas dependientes de la temperatura
8
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Hilo metálico cuya resistencia depende de la temperatura  RTD (Resistance Temperature Detector) – PT100-. Son “casi” lineales. R0 es la resistencia a la temperatura T0, y α es el coeficiente térmico que depende de cada material.
Con α para el platino

## Slide 9
Instrumentación temperatura
Resistencias metálicas dependientes de la temperatura
9
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Presentaciones/aplicaciones industriales

## Slide 10
Instrumentación temperatura
Termistores
10
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Son dispositivos cuya resistencia se modifica con la temperatura, dicha variación se puede producir con coeficiente positivo o negativo.
PTC (Positive Temperature Coefficient): Aumenta su valor resistivo cuando sube la temperatura.
NTC (Negative Temperature Coefficient): Reduce su valor resistivo cuando sube la temperatura, suelen ser de óxidos de metales (cobalto, hierro, niquel, etc.). Son de elevada sensibilidad, pero menos precisas que las RTD y no lineales. La caracterización de su comportamiento fue realizada por Jhon S. Steinhart y Stanley Hart (1968).
R0 valor de la NTC a T0 = 298K (25°C)
B valor resistivo característico de la NTC

## Slide 11
Instrumentación temperatura
Sensores generadores de señal | Termopares
11
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
En los sensores generadores de señal toda la energía que entregan a la salida se extrae de la variable a medir. Producen niveles bajos de señal pero puede amplificarse.

## Slide 12
Instrumentación temperatura
Sensores generadores de señal | Termopares
12
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
El termopar (termocouple) es un sensor de temperatura basado en efecto Seebeck, efecto Peltier y el Thomson.
El efecto Peltier: si unimos dos metales por sus extremos, y hacemos circular una corriente, se produce liberación de calor en un extremo y absorción en la otro.
y
El efecto Seebeck: si dos metales diferentes están unidos por sus extremos, y estos extremos se someten a diferentes temperaturas, circulará una corriente que será proporcional a la diferencia de temperatura.

## Slide 13
Instrumentación temperatura
Sensores generadores de señal | Termopares
13
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
El efecto Thomson: explica el enfriamiento o calentamiento de un conductor sometido a temperaturas diferentes en sus extremos, por el que circula una corriente eléctrica.
Termopar: dispositivo formado por dos hilos conductores de materiales diferentes, unidos en un extremo. Produce una tensión proporcional a la diferencia de temperaturas.
K, constante que depende del par de materiales. Suele ser bajo (de 5 a 50 µV/°C)
Símbolos

## Slide 14
Instrumentación temperatura
Curvas de calibración del platino, el níquel y el cobre
14
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Diferentes aspectos de los RTD
Tipo de metal.
• Su forma o encapsulado.
• Características del medio.
• Su medida.
• El valor resistivo R0.
• La tolerancia.
a. Unión a masa. b. Unión aislada. c. Unión desnuda.

## Slide 15
Instrumentación temperatura
Sensores generadores de señal | Termopares
15
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

## Slide 16
Instrumentación temperatura
Sensores generadores de señal | Termopares
16
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

## Slide 17
Instrumentación temperatura
Otros sensores de temperatura
17
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_t%C3%A9rmica
¿Y el LM35?
¿Infrarrojos?
¿Cámaras térmicas?
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_la_superficie_del_mar

## Slide 18
Instrumentación temperatura
Aplicaciones generales
18
Aplicaciones para el hogar
Acondicionadores de Aire
Refrigeradores y congeladores
Calentadores de agua
Electrodomésticos de cocina
Lavavajillas y lavadoras
Aplicaciones industriales
Monitoreo de temperatura de motores
Sistemas de climatización
Procesos de manufactura
Industria de alimentos y bebidas
Industria química
Aplicaciones médicas
Monitoreo del paciente
Equipos de laboratorio clínico
Monitoreo ambiental
Estaciones meteorológicas
Monitoreo de invernadero

## Slide 19
Instrumentación temperatura
Estructura general de un sistema electrónico de medida y control
19

## Slide 20
Instrumentación temperatura
Gracias por su atención
20