## Slide 1: Sensores piezoeléctricos
Pedro Antonio Aya Parra
Facultad de ingeniería

## Slide 2
Sensores piezoeléctricos
Piezoelectricidad
2
Los cationes se desplazan en la dirección del campo eléctrico y los aniones en la dirección opuesta, lo que resulta en una deformación neta del material.
En este caso, la deformación es proporcional al cuadrado del campo eléctrico. Es decir, la deformación es independiente de la dirección del campo eléctrico aplicado. El efecto se denomina efecto electroestrictivo.
Piezoelectric Materials and Devices: Practice and Applications

## Slide 3
Sensores piezoeléctricos
Piezoelectricidad
3
En un átomo o una molécula, cuando los centros de las cargas positivas y negativas se encuentran separados por una cierta distancia , el átomo o la molécula posee un momento dipolar eléctrico dado por:
q = magnitud de la carga,
d = vector desplazamiento entre los centros de carga positiva y negativa,
p⃗= momento dipolar eléctrico
Piezoelectric Materials and Devices: Practice and Applications

## Slide 4
Sensores piezoeléctricos
Piezoelectricidad
4
La deformación (strain) resultante es directamente proporcional al campo eléctrico aplicado, a diferencia de los materiales electrostrictivos, en los que la deformación es proporcional a . La deformación en un material piezoeléctrico puede ser extensiva o compresiva, dependiendo de la polaridad del campo aplicado.
Este fenómeno se denomina efecto piezoeléctrico o, más precisamente, efecto piezoeléctrico indirecto.
Material piezoeléctrico polarizado
Se aplica esfuerzo de tracción al material. Se genera un voltaje positivo
Se aplica esfuerzo de compresión al material. Se genera un voltaje negativo
Piezoelectric Materials and Devices: Practice and Applications

## Slide 5
Sensores piezoeléctricos
Piezoelectricidad
5
Los efectos piezoeléctricos directo e indirecto tienen múltiples aplicaciones, ya que permiten la conversión de energía mecánica en energía eléctrica y viceversa.
Usos: generación y detección de ondas ultrasónicas, sensores de presión, actuadores
Material piezoeléctrico polarizado.
Se aplica corriente alterna (CA) al material. El material vibra, produciendo un campo acústico.
Estado no polarizado
Estado polarizado
Estado despolarizado
Piezoelectric Materials and Devices: Practice and Applications

## Slide 6
Sensores piezoeléctricos
Piezoelectricidad
6
Efecto piezoeléctrico: consiste en la aparición de cargas eléctricas sobre determinadas estructuras cristalinas cuando sobre ellas se ejerce una fuerza (efecto reversible).
Este efecto aparece en cristales naturales como: cuarzo, berlinita, sacarosa, topacio, etc.
Fuente: Beijing ultrasonic, www.bjultrasonic.com
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

## Slide 7
Sensores piezoeléctricos
Modelo de un sensor piezoeléctrico | Zonas de uso
7
Incluye la disipación y almacenamiento de energía. El voltaje V generado es proporcional a la fuerza aplicada F, y λ es la sensibilidad del dispositivo:
La inductancia L se asocia a la masa inerte del sensor, C1 a la elasticidad, C2 capacidad estática del dispositivo (cristal entre dos placas), R1 representa los efectos no conservativos ligados a la viscosidad, y R2 modela la resistencia de fugas.
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

## Slide 8
Sensores piezoeléctricos
Respuesta en frecuencia
8
Zona baja frecuencia: R2 establece la frecuencia de corte, por debajo de esta la señal es nula.
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Zona plana: funciona como sensor en relación directa a la fuerza aplicada. Aquí funciona como sensor de fuerza y vibraciones.
Zona de resonancia: Máxima transferencia de energía con aplicación en la emisión y recepción de ultrasonidos.

## Slide 9
Fuente: Signal Conditioning Piezoelectric Sensors, Application Report SLOA033A - September 2000, Texas Instruments.
Sensores piezoeléctricos
Aplicaciones en la ingeniería (materiales piezoeléctricos)
9

## Slide 10
Fuente: Signal Conditioning Piezoelectric Sensors, Application Report SLOA033A - September 2000, Texas Instruments.
Sensores piezoeléctricos
¿Cómo amplificar? | Amplificador de voltaje
10

## Slide 11
Sensores piezoeléctricos
Aplicación en la medida de fuerzas (fuerza, presión, aceleración)
11
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Se usan en la región plana, pero la tensión de salida estará afectada por las cargas parásitas de las conexiones y la impedancia de entrada del OPAM.
¡Una solución puede ser usar sensores integrados con el amplificador!

## Slide 12
Sensores piezoeléctricos
Aplicación en la medida de fuerzas (fuerza, presión, aceleración)
12
Fuente: [1] M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
[2] https://revistapesquisa.fapesp.br/es/sonidos-submarinos/
[3] Musicalecer,Midrófonos, web: https://musicalecer.com/el-equipo-digital/microfonos/concepto-y-clases/
Si se mide presión o una aceleración, se necesita de un mecanismo que realice la transformación correspondiente.
Aplicación en hidrófonos
[1]
[2]
[3]

## Slide 13
Sensores piezoeléctricos
Piezoelectricidad
13
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
Con un array de hidrófonos se pueden detectar objetos, su velocidad, aceleración, ángulos, etc.

## Slide 14
Sensores piezoeléctricos
Piezoelectricidad | Imagen médica | Efecto Doppler
14
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

## Slide 15
Sensores piezoeléctricos
Ultrasonidos | Imagen médica | Efecto Doppler
15
Fuente: https://www.varix.cl/diagnostico/eco-doppler-venoso (derecha)
https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/ecografia-4d-tratamiento#
Diferentes aplicaciones de los US en salud | Imagen
Material de apoyo:
https://www.youtube.com/watch?v=I1Bdp2tMFsY
https://www.youtube.com/watch?v=JL-SB3JWmr0

## Slide 16
Sensores piezoeléctricos
Ultrasonidos | Imagen médica | Efecto Doppler
16
Fuente: https://fisagt.com/terapia-de-ultra-sonido/ (izquierda)
https://www.quironsalud.com/blogs/es/nigota/litotricia-extracorporea-ondas-choque-leoc-tratar-piedras-r (derecha)
Diferentes aplicaciones de los US en salud | Terapia
Termoterapia
Litotricia por ondas de choque

## Slide 17
Sensores piezoeléctricos
Aplicaciones médicas (materiales piezoeléctricos)
17
Compendium of Biomedical Instrumentation, 3 Volume

## Slide 18
Sensores piezoeléctricos
Medición de la presión arterial basado en los sonidos de Korotkoff
18
Compendium of Biomedical Instrumentation, 3 Volume

## Slide 19
Sensores piezoeléctricos
Método oscilométrico para la medición de la presión arterial
19
(a) Inflado del manguito de forma convencional para la medición de la presión arterial, muy por encima del nivel de presión sistólica. (b) Generación de pulsos oscilométricos (de presión) generados en el manguito durante el inflado o desinflado.
Compendium of Biomedical Instrumentation, 3 Volume

## Slide 20
Sensores piezoeléctricos
Método oscilométrico para la medición de la presión arterial
20
Principio de la técnica de descarga vascular para la medición de la presión arterial
Compendium of Biomedical Instrumentation, 3 Volume

## Slide 21
Sensores piezoeléctricos
Ultrasonidos | Imagen médica | Efecto Doppler
21
Práctica de laboratorio  Medición de la onda de pulso con sensor piezoeléctrico